惠州市中大惠亚医院ICU病区设备带加装

需求草案

根据惠亚医院发展需要，现需在病区增加设备带共2组，现草案如下：

一、施工项目地点及范围：ICU病区

二、新增设备带涉及内容：

（1）将1间病房按相邻标准设备组加装，病房内加装2组设备带，每组设备带长1.6米。

（2）每组设备带含8位多功能插座、中心供氧终端两位、负压终端两位、空气终端一位、接地口两位、床前灯2盏、床前灯开关2位、）

（3）所用材料、配件技术要求、防火 等级均不得低于现有相邻设备组。